## Slide 1
Kia Picanto MY25
Hatchback, πεντάθυρο
Αερόσακος
Γεννήτρια αέριου
Προεντατήρας ζωνών ασφαλείας
Μονάδα ελέγχου SRS
Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο
Περιοχή υψηλής αντοχής
Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής
Μπαταρία χαμηλής τάσης
Δεξαμενή καύσιμου
Αρ. ID | Αρ. έκδοσης | Ημερομηνία έκδοσης: | Σελίδα 1 από 4

## Slide 2
Όνομα λογότυπου μάρκας
Ονομασία μοντέλου
Σημεία ανύψωσης κάτω από το όχημα:
Ακινητοποίηση:
1
Τραβήξτε το φρένο στάθμευσης όσο πιο πάνω γίνεται
Για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
Μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων στη θέση στάθμευσης (Ρ)
2
Τραβήξτε τον μοχλό για απασφάλιση του καπό.
Ανασηκώστε λίγο το καπό, πιέστε το δευτερεύον μάνταλο (1) που βρίσκεται στο κέντρο του καπό προς τα πάνω και σηκώστε το καπό (2)
12 V
3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμοί ασφαλείας
Μπαταρία χαμηλής τάσης 12V:
2. Ακινητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση
Πρόσβαση:
Απενεργοποίηση:
Σβήστε τον διακόπτη
ανάφλεξης
Αποκτήστε πρόσβαση στην μπαταρία όπως φαίνεται παραπάνω
Αποσυνδέστε τον
αρνητικό (-) ακροδέκτη
Αποσυνδέστε τον
θετικό (+) ακροδέκτη
Αρ. ID | Αρ. έκδοσης | Ημερομηνία έκδοσης: | Σελίδα 2 από 4
1. Ταυτοποίηση / αναγνώριση

## Slide 3
Προσαρμογή κολόνας τιμονιού:
Προσαρμογή καθίσματος:
Τζάμια:
Αμάξωμα οχήματος:
Οδηγός
① | Πλαστικοποιημένο
②,③,④ | Σκληρυμένο
 |  | 35l |  |  | 
 |  | 12V |  | R-134a 400g | R-1234yf 400g
Συνοδηγός
4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες
5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά
ΟΤΑΝ ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
6. Σε περίπτωση φωτιάς
Αποσβεστήρας αερίου!
Κίνδυνος εκτόξευσης του καπό και της
πόρτας του χώρου αποσκευών.
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!
Αρ. ID | Αρ. έκδοσης | Ημερομηνία έκδοσης: | Σελίδα 3 από 4

## Slide 4
Ο γάντζος ρυμούλκησης βρίσκεται στη θήκη εργαλείων στην πόρτα του χώρου αποσκευών
Μπροστά
Πίσω
7. Σε περίπτωση βύθισης
8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση
Προειδοποίηση: Συνιστάται η χρήση τροχήλατων ή επίπεδης πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε τροχήλατο ανυψωτήρα ή εξοπλισμό επίπεδης πλατφόρμας.
Προειδοποίηση: Μη ρυμουλκείτε με εξοπλισμό τύπου σφεντόνας (1). Μη ρυμουλκείτε το όχημα με τους μπροστινούς τροχούς στο έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα (2).
OK
1
2
Όχι ΟΚ
Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήματα ή τα καλώδια τάσης 12V, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εκτελέστε εργασίες στο όχημα μόνο αφού το όχημα έχει ανασυρθεί από το νερό.
9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες
Παρέχεται προαιρετικά με αερόσακο γονάτων οδηγού
Παρέχεται προαιρετικά με προεντατήρα του πίσω συσπειρωτήρα
Αρ. ID | Αρ. έκδοσης | Ημερομηνία έκδοσης: | Σελίδα 4 από 4
10. Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων
Διαβρωτικά
Γενικό προειδοποιητικό σήμα
Εκρηκτικό
Χρησιμοποιήστε
θερμική υπέρυθρη κάμερα
Καπό κινητήρα
Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
Εύφλεκτο
Οξεία τοξικότητα
Κίνδυνος για το περιβάλλον
Αέριο κλιματιστικού
Βενζινοκίνητο όχημα
Δεξαμενή καυσίμου, βενζίνη / αιθανόλη